## Slide 1: LA CHIMIE PHYSIQUE
Chapitre 5
L’état liquide 2ème partie : les propriétés optiques

## Slide 2: Préambule
Puisque les propriétés physiques d’un liquide varient fortement avec l’élévation de la température, il doit en être de même pour leurs propriétés optiques.
Mais avant, quelles sont ces propriétés optiques ?
Comment les mesure-t-on ?
Dans quelles parties du spectre électromagnétique ?
Avec quels appareillages ?

## Slide 3: La réfractométrie
Lorsqu’un faisceau lumineux passe d’un milieu m à un autre M, le rapport des vitesses u d’un faisceau de lumière dans deux milieux différents m et M est égal au rapport des sinus de l’angle d’incidence à l’angle de réfraction.
i
r
Milieu m
Milieu M

## Slide 4: La réfractométrie
Si le milieu m est le vide, n s’appelle l’indice de réfraction du milieu M.
Il faut noter que la vitesse de la lumière dans l’air est très voisine de celle dans le vide.
i
r
Milieu air
Milieu M

## Slide 5: Indice de réfraction et longueur d’onde
L’indice de réfraction dépend de la longueur d’onde de la lumière.
i
r
Milieu air
Milieu M
L’indice de réfraction diminue avec l’augmentation de la longueur d’onde.
D’où la notation nl où l est la longueur d’onde.

## Slide 6: Indice de réfraction et température
L’indice de réfraction d’un milieu dépend de la température de ce milieu.
En général la valeur de nD* décroît lorsque T croît.
T (°C) | 14 | 44 | 100
Eau | 1,333 48 | - | 1,31783
CS2 | 1,629 35 | 1,605 82 | -
* : raies D du sodium situées vers 589,3 nm.

## Slide 7: La réfraction
La valeur de n dépend de plusieurs facteurs :
  n = f(T, l, [CM], P, …)
Définissons la réfraction spécifique R :
La valeur de d est la densité du milieu.
R est indépendant de la température et de la pression.

## Slide 8: La réfraction molaire, RM
Où M est la masse molaire de la molécule.
RM a la dimension du rapport M/d, soit dans le système d’unités commun des chimistes, des cm3/mole ou encore m3/mole en SI.
Puisque M = S Mi, RM est une propriété additive des atomes (ou groupes d’atomes) constituant la molécule.

## Slide 9: RM par atome ou groupe d’atomes
Atome | H | F | O | C | Cl | Br
RM | 1,028 | 0,81 | 1,64 | 2,259 | 5,844 | 8,741
Groupe d’atomes | CH2 | CH3 | OH (alcools) | CO (acétone) | COO (ester) | COOH
RM | 4,65 | 5,65 | 2,55 | 4,60 | 6,20 | 7,23
Groupe d’atomes | C-C | C=C | CC | NH2 (amine) | NH (amine) | …
RM | 5,20 | 6,757 | 7,159 | 4,44 | 3,61 | 

## Slide 10: L’absorptiométrie
C’est l’étude des interactions entre la lumière et les molécules.
Définissons ce que peuvent être les caractéristiques de la lumière.
La lumière est caractérisée par sa longueur d’onde l :
  elle peut couvrir un large spectre allant de l’IR à l’UV et au de là ;
  ou, au contraire, une seule valeur l. Dans ce cas on dira que le faisceau est mono énergétique, ou mieux monochromatique.
Longueur d’onde l
Intensité lumineuse
Infrarouge
U. V.
400
800 nm
Spectre continu
253,7
Hg
589
Na
Nombre de photons par unité de temps

## Slide 11: Les unités
l s’exprime comme une longueur : 1 cm, 0,1m, 10 nm, …
l est égal au rapport de la vitesse de la lumière sur sa fréquence :
L’énergie des photons de longueur d’onde l est telle que :
E = h n
h est la constante de PLANCK.
Son inverse est le nombre d’onde :
1
l
=
¯
n
Plus généralement,
¯
n
=
1
l
=
n
c

## Slide 12: Lois fondamentales
La loi de LAMBERT :
L’atténuation du faisceau par unité de longueur parcourue dans la cellule est proportionnelle à cette intensité.
Cette loi se récrit ainsi :
ou sous la forme intégrée
k' est le coefficient d’absorption.
Cellule porte échantillon
Fenêtres
I0
I

dI
d
l
=
-
k'
I
dI
I
=
-
k'
d
l

## Slide 13: Lois fondamentales
k est le coefficient d’extinction spécifique
le produit k'  est un nombre sans dimension.
k' s’exprime comme l’inverse d’une longueur.
Cellule porte échantillon
Fenêtres
I0
I
La loi de BEER
En solution la loi tient compte de la concentration c :
La loi de LAMBERT - BEER

## Slide 14: D’autres définitions
On utilise aussi la densité optique D ou l’extinction :
k s’exprime comme l’inverse d’une longueur fois l’inverse d’une concentration.
Si c est exprimé en mole/litre, k s’exprime comme e : le coefficient d’extinction molaire.
La transmission T
L’opacité :
L’absorption :

## Slide 15: Méthodes de mesures
Colorimètre : usage de lumière blanche (spectre très large).
Photomètre : c’est un colorimètre muni d’un filtre limitant la bande passante entre 10 à 50 nm.
Spectrophotomètre : la lumière incidente est monochromatique.
Cellule porte échantillon
Fenêtres
I0
I
Lampe
l
Détection

## Slide 16: Colorimètre de type DUBOSCQ
Dosage par comparaison de deux solutions ; Précision : ± 2 %, appareil peu coûteux.
Source
Diaphragme
Détection
G
Cellule photoélectrique
Filtre
Lentille
Échantillon
et

## Slide 17: Spectrophotomètre infrarouge
Dosage par comparaison de deux solutions ; Précision : ± 2 %, appareil peu coûteux
Diaphragmes
Ampli
Enregistreur
Proche infrarouge : 650 à 3 300 cm-1 ou de 16 à 2,5 µm :
  spectre de rotation - vibration;
  exemple : C-H vers 3 300 µm.
Infrarouge lointain : 25 à 300 µm :
  spectre de rotation pure (peu intéressant pour les besoins analytiques).
Échantillon
F
L
Source blanche
Récepteur
Réseau

## Slide 18: Transmission - diffraction
Lampe à mercure
Lumière monochromatiquel = 253,7 nm
Échantillon
l transmis
l diffracté
Lumière transmise : ltrans = linc
Lumière diffractée : ldiffr = linc (diffraction RAYLEIGH)
Lumière RAMAN : lRAMAN  linc
Raies RAMAN

## Slide 19: Turbidimétrie - néphélométrie
Mesure de la concentration de molécules solides en suspension :
I0
l
Turbidimétrie
a
Néphélométrie
turbidimétrie :
néphélométrie :
I
diffr
= cte
´
I
0
n V
2
l
4
´
sin
2
a
n nombre de particule v volume des particules

## Slide 20: La fluorimétrie
Mesure de la fluorescence (luminescence) immédiate.
Lampe à mercure
Lumière monochromatiquel = 253,7 nm
Échantillon
l diffracté
La phosphorescence est de la luminescence retardée.
Dans les deux cas, ldiffr > linc .
linc
ldiffr
Fluorescence

## Slide 21: La polarisation diélectrique
Lorsqu’une molécule est immergée dans un champ électrique,
  le réseau nucléaire se déplace vers le côté négatif du champ;
  le nuage électronique se déplace vers le côté négatif du champ.
Si la molécule est symétrique - pas de moment dipolaire permanent- il apparaît un dipôle induit, dipôle qui disparaît dès la disparition du champ électrique.
Si le champ électrique est alternatif, le dipôle induit oscille à la fréquence du champ électrique.
+ + + +
- - - -
+
-

## Slide 22: La polarisation induite
Formation d’un dipôle induit sous l’action du champ électrique.
Loi de CLAUSIUS - MOSOTTI (en CGS) :
K est la constante diélectrique du milieu ; M est la masse molaire ; r est la densité ; N est le nombre d’AVOGADRO ; a est la polarisabilité du milieu ; Pi est la polarisation molaire induite.
Pi s’exprime en cm3/mol comme le rapport M/r.

## Slide 23: Le moment dipolaire permanent
Les molécules dissymétriques ont un moment dipolaire permanent.
À la polarisation induite Pi s’ajoute la polarisation d’orientation P0.
La polarisation molaire d’orientation est en CGS :
La polarisation molaire totale devient :

## Slide 24: Polarisation molaire totale et température
La variation de la polarisation molaire totale avec la température permet de distinguer entre les molécules polaires et non polaires.
1/T (K-1)
Pt
CH4
HCl
CH3Cl
CCl4

## Slide 25: Le DEBYE
C’est le moment dipolaire engendré par un moment magnétique de 10-10 unités CGS électrostatique séparés de 10-8 cm.
Ou encore :
1 D = 3,335 640 10-30 C·m (coulomb-mètre).

## Slide 26: Moments dipolaires

## Slide 27: Mesure de la constante diélectrique en champ alternatif
La polarisation induite oscille à la fréquence du champ électrique.
Le dipôle permanent oscille aussi à la fréquence du champ.
Cela est vrai tant que la fréquence du champ n’est pas trop grande :
  Le nuage électronique - léger - oscille jusqu’à des fréquences > 1016 hertz.
  Le réseau nucléaire - plus lourd - oscille jusqu’à des fréquences < 1014 hertz, donc en dessous du visible.
  Le dipôle permanent n’oscille plus au dessus de 1012 hertz.

## Slide 28
Mesure de la constante diélectrique en champ alternatif
Pt
Fréquence du champ, Hz
1016
1014
1012
1010
108
Po
Pn
Pe
Pt = Pe + Pn + Po
Visible
U. V.
I. R.
Ondes radios

## Slide 29: Mesure de l’indice de réfraction
La théorie électromagnétique montre que :
C’est la loi de MAXWELL.
Compte tenu de la fréquence associée à la lumière visible, la mesure de l’indice de réfraction ne permet d’obtenir que la polarisabilité induite électronique.
La mesure de cet indice dans la région de l’infrarouge lointain permet d ’obtenir la polarisabilité induite totale (nucléaire + électronique).

## Slide 30: La polarimétrie
Un faisceau lumineux est une onde électromagnétique.
Il est constitué d’un vecteur champ électrique perpendiculaire entre eux et perpendiculaires à l’axe de propagation :
E
H
Le vecteur champ électrique, en lumière naturelle, vibre au hasard dans toutes les directions.

## Slide 31: La polarimétrie
Lorsqu’un faisceau de lumière traverse un cristal anisotrope, il est décomposé en deux faisceaux puisque les indices de réfraction ne sont pas les mêmes dans les deux directions :
Les deux faisceaux résurgents sont polarisés perpendiculairement.
Spath d’Islande

## Slide 32: La polarimétrie
En découpant le spath d’Islande convenablement on peut se débarrasser de l’un des deux faisceaux résurgents.
On ne garde qu’un faisceau de lumière polarisée.
Les deux morceaux du cristal sont recollés avec du baume du Canada.
nbaume  nspath

## Slide 33: Formation et observation de la lumière polarisée
Vecteur vibrant aléatoire
Nicol polariseur fixe
Vecteur vibrant polarisé
Nicol analyseur tournant
H
V
Plan d’observation
Lumière polarisée
Faisceau lumineux non polarisé

## Slide 34: Effet d’un gaz lévogyre sur le plan de polarisation
Nicol polariseur fixe
Plan d’observation
H
V
Vecteur vibrant polarisé
Lumière polarisée
H
V
Maintenant que le Nicol polariseur et le Nicol analyseur sont en place, installez le porte échantillon en cliquant.
Remplissage de l’échantillon par augmentation de pression : cliquez et observez l’opacité de la cellule, le plan de polarisation et l’extinction du faisceau à l’extrême droite
Vidage de la cellule : cliquez et observez l’opacité de la cellule, le plan de polarisation et l’intensité de la lumière sortant à l’extrême droite.
Nicol analyseur
Porte échantillon

## Slide 35: Le pouvoir rotatoire dépend
du composé à étudier;
de la longueur d’onde l;
de la concentration du composé (cas des solutions);
du chemin parcouru;
de la température . . .
Le pouvoir rotatoire spécifique, [a]l, est la mesure en degré de l’angle dont est dévié le plan de polarisation de la lumière lorsque celle-ci traverse 1 dm de solution se trouvant à une concentration de 1 g/litre par 100 ml :

## Slide 36: La polarimétrie
La majorité des molécules n’ont pas de pouvoir rotatoire.
Pour dévier le faisceau de lumière polarisée, la molécule doit avoir au moins un centre actif (non symétrique).
Certaines molécules dévient la lumière vers la droite : elles sont dextrogyres.
D’autres le font vers la gauche : elles sont lévogyres.

## Slide 37: Effet de l sur [a]
Méthode de dispersion rotatoire :
[a]l
300
400
500
600
l (nm)
Courbe anormale
Courbe normale

## Slide 38: Pouvoirs rotatoires spécifiques
*: raie D du sodium

## Slide 39: Conclusion
Le liquide peut absorber la lumière qui le traverse. Il peut aussi être transparent et ne pas absorber la lumière.
L’absorption de la lumière par un liquide suit généralement une loi exponentielle du type :
L’intensité du faisceau lumineux diminue de manière exponentielles au fur et à mesure qu’il progresse dans le liquide : loi de LAMBERT-BEER.

## Slide 40: Conclusion
La lumière transmise par un liquide présente des caractéristiques qui peuvent à l’occasion permettre de mesurer certaines propriétés : c’est le cas de la turbidimétrie.
L’indice de réfraction, bien que mesuré à l’aide de la diffraction de la lumière, est plus spécifiquement une propriété liée aux propriétés électriques des molécules.
Enfin certaines molécules ont la particularité de faire « tourner » le plan de polarisation de la lumière.